## Slide 1: Robótica
Prof. Ricardo Luiz de Freitas
ricardo.freitas@academico.domhelder.edu.br

## Slide 2: Aula 3 – Eletrônica
Conceitos de Eletrônica
Circuitos elétricos/eletrônicos
Componentes elétricos/eletrônicos

## Slide 3: Eletrônica
Área da ciência e da tecnologia que lida com o estudo, desenvolvimento e aplicação de dispositivos, circuitos e sistemas que utilizam correntes elétricas para processar, transmitir e armazenar informações;
Abrange tanto os componentes básicos, como resistores, capacitores, diodos e transistores, quanto circuitos integrados complexos, como microprocessadores e chips de memória, no desenvolvimento de circuitos e sistemas eletrônicos para diversas aplicações.

## Slide 4: Circuito Elétrico/Eletrônico
Interconexão de elementos elétricos/eletrônicos;
Essa interconexão pode ser feita para atender a uma determinada tarefa, como acender uma lâmpada, acionar um motor, dissipar calor em uma resistência e tantos outras.

## Slide 5: Circuito Elétrico/Eletrônico
O circuito pode estar energizado ou desenergizado:
  Energizado: quando uma fonte de tensão externa ou interna está ligada aos componentes do circuito, com uma corrente elétrica fluindo entre os condutores do circuito;
  Desenergizado: quando a fonte de tensão não está conectada e não há corrente elétrica fluindo entre os condutores.

## Slide 6: Corrente Elétrica
Fluxo de carga em um condutor, ou a quantidade de carga (Coulomb) que atravessa esse condutor por unidade de tempo;
A medida utilizada para corrente é Ampére(A).

## Slide 7: Corrente Elétrica
Tipos:
  Contínua: É uma corrente que permanece constante e em uma única direção durante todo o tempo (gerada por pilhas ou baterias);
  Alternada: É uma corrente que varia senoidalmente (ou de outra forma) com o tempo (gerada por uma tomada elétrica).

## Slide 8: Tensão Elétrica
Energia necessária para mover uma unidade de carga (corrente elétrica) através de um condutor;
A medida utilizada para tensão é Volts (V).

## Slide 9: Potência
Variação de energia (que pode estar sendo liberada ou consumida) em função do tempo, e é medida em Watts (W);
Está associada ao calor que um componente está dissipando e a energia que ele consume;
A potência se relaciona com a tensão e a corrente pela seguinte equação:
  P = V x I
    V = tensão
    I = corrente

## Slide 10: Componentes Eletrônicos
Dispositivos individuais que desempenham funções específicas em um circuito elétrico ou eletrônico;
São os blocos de construção fundamentais da eletrônica e são utilizados para manipular, controlar ou processar sinais elétricos;
São interconectados em um circuito para criar um sistema funcional;
Podem ser soldados em placas de circuito impresso ou montados em módulos ou dispositivos eletrônicos.

## Slide 11: Componentes Eletrônicos
Exemplos:
  Resistores;
  Capacitores;
  Diodos;
  Transistores;
  Circuitos integrados (CI);
  Indutores;
  Transformadores;
  Osciladores.

## Slide 12: Resistor
Componente que se opõe à passagem de corrente elétrica, ou seja, oferece uma resistência elétrica;
Quanto maior for o valor de um resistor, menor será a corrente elétrica que fluirá por ele e pelo condutor a ele conectada;
A unidade de resistência elétrica é o Ohm(Ω).
Lei de Ohm, que relaciona as grandezas de tensão, resistência e corrente:
  V = R x I
    R = resistência
    I = corrente

## Slide 13: Resistor
Cores de um resistor:
Exemplo acima:
1a listra = 2
2a listra = 7
Multiplicador = 100K
= 2700K = 2,7M Ω

## Slide 14: Resistor
Ligações de um resistor:
Paralelo Série
Por exemplo: R1 = R2 = R3 = 1kΩ
Rparalelo = 333,3Ω Rserie = 3kΩ

## Slide 15: Potenciômetro
Um potenciômetro nada mais é do que um resistor cujo valor de resistência pode ser ajustado de forma manual;
Os terminais das extremidades devem ser ligados ao GND e ao 5V (em qualquer ordem);
O terminal central deve ser ligado a uma porta analógica, que retornará valores entre 0 e 1023, ao girar a sua guia.
Aprenda mais em: https://www.aranacorp.com/pt/usar-um-potenciometro-com-o-arduino/

## Slide 16: Capacitor
Componente que armazena energia na forma de campos elétricos;
É usado para implementar filtros, estabilizar sinais de tensão, na construção de fontes retificadores e várias outras aplicações;
Tipos:
  Eletrolíticos (1);
  Cerâmicos (2);
  Poliéster;
  Tântalo.

## Slide 17: Push-botton
Interruptor pulsador que conduz corrente elétrica apenas quando pressionado.
Aprenda mais em: https://guiarobotica.com/push-button-arduino/

## Slide 18: Push-botton
Utilizando o push-botton:

## Slide 19: Diodo
Componente que só permite a passagem de corrente elétrica em uma direção;
É constituído de dois terminais, o Anodo(+) e o Catodo(-), sendo que para que possa conduzir corrente elétrica, é preciso conectar o Anodo na parte positiva do circuito, e o Catodo na parte negativa.

## Slide 20: LED
Light Emitter Diode é um tipo específico de diodo (diodo emissor de luz);
Trata-se de um diodo que quando polarizado corretamente, emite luz para o ambiente externo.

## Slide 21: LED
Importante:
  Sempre se deve ligar um LED junto de um resistor, para que a corrente elétrica que flua pelo LED não seja excessiva e acabe por queimá-lo;
  Lembre-se que por ser um diodo, o LED só funciona se o Anodo estiver conectado ao polo positivo do sinal de tensão (bateria, por exemplo).
  Para identificar o Anodo do Led, basta identificar a perna mais longa do componente.

## Slide 22: LED

## Slide 23: Semáforo
Conjunto de três LEDs de cores diferentes num único componente eletrônico.
  Tem três polos positivos (catodos) de cada LED e um polo negativo (GND) para todos eles.

## Slide 24: Display
Display é um componente formado por diversos LEDs dispostos em segmentos;
Ao acionar os LEDs, pode-se formar números e letras.

## Slide 25: Display de 7 Segmentos
Os segmentos são identificados com letras de A até G e mais DP (PD) para o ponto decimal.
Aprenda mais em: https://www.usinainfo.com.br/blog/display-7-segmentos-arduino-tutorial-para-projetos

## Slide 26: Display de 10 Segmentos
Também chamado de barra gráfica de LED de 10 segmentos;
Ideal para mostrar algum tipo de variável, permitindo demonstrar determinada intensidade diretamente na barra;
Possui 10 LEDs individuais, sendo necessário utilizar um resistor para cada segmento.
Aprenda mais em: https://www.squids.com.br/arduino/projetos-arduino/projetos-squids/basico/84-projeto-17-efeitos-com-leds-ou-barra-grafica

## Slide 27: Display LCD 16x2
Utiliza uma matriz de cristal líquido (LCD - Liquid Crystal Display) para mostrar informações em um formato de duas linhas por dezesseis colunas. Cada caractere exibido no display é composto por um conjunto de pixels, que podem ser controlados individualmente para criar letras, números e outros símbolos.
Aprenda mais em: https://tecdicas.com/como-ligar-um-display-lcd-no-arduino-uno

## Slide 28: Display LCD 16x2 com I2C
Utiliza o módulo serial I2C para conectar de forma mais simples (somente 4 jumpers) um display LCD 16x2.
Aprenda mais em: https://tecdicas.com/como-ligar-um-display-lcd-16x2-i2c-no-arduino-uno/

## Slide 29: Sensor LDR
Light Dependent Resistor é um sensor de luminosidade, ou seja, um resistor cuja resistência varia com a quantidade de luz que incide sobre ele.
    Aprenda mais em:
      https://www.robocore.net/tutoriais/sensor-ldr-arduino.html
    https://www.manualdaeletronica.com.br/ldr-o-que-e-como-funciona/

## Slide 30: Sensor Ótico Reflexivo
É um sensor para detectar obstáculos;
Quando um objeto se aproxima do sensor, a luz infravermelha emitida pelo LED emissor é refletida para o fototransistor que é ativado. Ambos ficam lado a lado, separados apenas por uma parede de plástico;
  O emissor é um LED infravermelho que emite um sinal;
  O fototransistor é o receptor que faz a leitura do sinal refletido.

## Slide 31: Sensor de Presença/Movimento
Componente utilizado para detectar a presença ou movimento de pessoas ou objetos em uma determinada área;
Os terminais das extremidades devem ser ligados ao GND (esquerdo) ao 5V (direito);
O terminal central (OUT) deve ser ligado a uma porta digital, que retornará sinal (HIGH) quando “perceber” algum movimento.
Aprenda mais em: https://blog.eletrogate.com/automacao-residencial-sensor-de-presenca-com-arduino/
GND OUT VCC

## Slide 32: Sensor Ultrassônico
Componente utilizado para identificar obstáculos;
Por meio da emissão de sinais ultrassônicos, é possível especificar a distância do sensor até um determinado objeto.
Aprenda mais em: https://blog.eletrogate.com/sensor-ultrassonico-hc-sr04-com-arduino

## Slide 33: Sensor de Som
Componente utilizado para detectar variações na intensidade do som;
Composto por um microfone e um circuito amplificador, este sensor transforma ondas sonoras em sinais elétricos, permitindo a detecção de sons em um determinado intervalo de frequência.
Aprenda mais em: https://blog.eletrogate.com/modulo-sensor-de-som-descricao-e-aplicacoes/

## Slide 34: Transistor
Componente que controla ou amplifica o fluxo de corrente elétrica em um circuito.

## Slide 35: Circuito Integrado - CI
Componente, também conhecido como chip ou microchip, que contém milhares, ou até mesmo milhões, de componentes eletrônicos interconectados em uma única peça de silício (semicondutor);
Esses componentes incluem transistores, resistores, capacitores e outros elementos ativos e passivos.

## Slide 36: Motor de Corrente Contínua (DC)
Convertem energia elétrica em energia mecânica através da rotação de um eixo;
São amplamente usados em projetos com Arduino devido à sua simplicidade e facilidade de controle.

## Slide 37: Servomotor
O Servo Motor Arduino é um equipamento utilizado nos mais diversificados projetos para controle de posição e movimento e está geralmente associado a projetos de pequena e média escala;
Mesmo que bastante semelhantes, o servo motor é comercializado com ângulos de 180º e 360º (rotação contínua).
Aprenda mais em: https://www.blogdarobotica.com/2022/04/05/como-utilizar-o-servo-motor-com-o-arduino/

## Slide 38: Joystick (KY-023)
É um componente eletrônico que trabalha como um direcional analógico para controlar diversos aparelhos, componentes e sistemas robóticos que operam com informações de posicionamento cartesiano nos eixos x e y, e ainda um botão de pressão no eixo z;
Aprenda mais em: https://www.squids.com.br/arduino/projetos-arduino/projetos-squids/intermediario/376-i-21-como-usar-o-modulo-joystick-com-arduino

## Slide 39: Buzzer
Componente eletrônico que emite um som quando recebe um sinal elétrico;
Existem de dois tipos:
  Passivo: Não tem um oscilador interno e precisa de uma frequência de sinal específica para gerar um som;
  Ativo: Já possui um oscilador interno e só precisa de uma tensão elétrica para produzir um som.
Aprenda mais em: https://www.kitsarduino.com.br/cmp/buzzer.html

## Slide 40: Exemplo de Circuito (1a)
Circuito simples para acender um LED:

## Slide 41: Exemplo de Circuito (1b)
Circuito simples para acender um LED, com Arduino:

## Slide 42: Exemplo de Circuito (2a)
Circuito com sensor de luminosidade para acender um LED:

## Slide 43: Exemplo de Circuito (2b)
Circuito com sensor de luminosidade para acender um LED, utilizando um Arduino:

## Slide 44: Exemplo de Circuito (3a)
Circuito com sensor de presença para acender um lâmpada:

## Slide 45: Exemplo de Circuito (3b)
Circuito com sensor de presença para acender um LED, utilizando um Arduino:

## Slide 46: Exemplo de Circuito (4)
Circuito com potenciômetro para acionar um motor, utilizando um Arduino:

## Slide 47: Fim
Prof. Ricardo Luiz de Freitas
ricardo.freitas@academico.domhelder.edu.br