## Slide 1: Robótica
Prof. Ricardo Luiz de Freitas
ricardo.freitas@academico.domhelder.edu.br

## Slide 2: Aula 4 – Arduíno
Conceitos de Arduíno
História
Aplicações
Tipos de Placa
Placa UNO
Protoboard
Simuladores

## Slide 3: Arduino
Plataforma de desenvolvimento de projetos eletrônicos (ou prototipagem eletrônica), constituída de hardware e software.
No vídeo abaixo você vai descobrir o que é Arduino e para o que serve:
  https://youtu.be/Birp7_LUN1U

## Slide 4: Arduino
Os Arduinos ficam entre a capacidade de fazer conta de um ser humano e a capacidade de fazer conta de um computador;
Eles são muitos úteis para resolver problemas que são chatos demais para alguém fazer e simples demais para deixar um computador inteiro dedicado só para fazer aquilo.

## Slide 5: Arduino
As principais razões para se utilizar a plataforma Arduino em seus projetos são as seguintes:
  Baixo custo de prototipagem;
  Softwares de simulação gratuitos disponíveis;
  Fácil de programar;
  Grande número de tutoriais, artigos e projetos prontos na internet;
  Extensa comunidade de desenvolvedores e hobbystas;
  Não requer experiência ou grandes conhecimentos prévios de eletrônica/programação (no entanto, é recomendável saber os conceitos básicos pelo menos).

## Slide 6: História
O projeto Arduino começou no ano de 2005 na Itália, com o objetivo de criar um dispositivo econômico para estudantes que oferecesse controle integrado de projetos de design e interação.
Os criadores do Arduino, depois do expediente, iam tomar cerveja no Bar Arduino, que homenageava um antigo rei “postiço” italiano. Assim nasceu o nome do Arduino.

## Slide 7: Aplicações

## Slide 8: Tipos de Placas Arduino
Aprenda mais em: https://blog.eletrogate.com/tipos-de-placas-arduino/

## Slide 9: Tipos de Placas Arduino

## Slide 10: Tipos de Placas Arduino
Existem placas Arduino bem pequenas (Nano, pro micro, mini), de tamanho médio e tradicional (Uno, Leonardo), e as placas de maiores dimensões (Mega, Due);
A escolha da versão ideal vai depender das necessidades de seu projeto, mas recomendamos:
  Placas pequenas: para projetos que precisam ser leves e ocupar pouco espaço;
  Placas de tamanho médio e tradicional: para projetos de tamanho padrão como robôs, interfaces homem-máquina, central de monitoramento, entre outros;
  Placas de maiores dimensões: para projetos que demandem de maior memória e número de portas de entrada e saída.

## Slide 11: Placa Arduino UNO

## Slide 12: Placa Arduino UNO

## Slide 13: Microcontrolador (ATmega328P)
É o cérebro do Arduino UNO;
Trata-se de um microcontrolador de 8 bits da Atmel (agora parte da Microchip Technology);
Ele executa o código do usuário, controla os pinos de entrada/saída, e gerencia a comunicação com outros dispositivos.

## Slide 14: Regulador de Tensão
Regulador de 5V: Converte a tensão de entrada (geralmente 7-12V) para 5V, que é a tensão de operação do microcontrolador e de muitos outros componentes na placa;
Regulador de 3.3V: Fornece 3.3V para dispositivos que operam a essa tensão.

## Slide 15: Porta USB
É a principal porta do Arduino usada tanto para alimentação da placa, quanto para programação e comunicação com a IDE;
É uma entrada USB do tipo B2.

## Slide 16: Conector P4
Outra forma de alimentar a placa, utilizando uma fonte com conector do tipo P4 que forneça qualquer fonte de corrente continua entre 7V e 12V.

## Slide 17: Botão Reset (inicialização)
Serve para reiniciar a placa durante a ocorrência de possíveis erros, ou quando se quer a execução de uma parte inicial do programa que está na estrutura “setup” ao invés do “loop”.

## Slide 18: Pinos de alimentação e referência
RESET: Entrada para criar um botão de reset externo;
3.3 e 5V: Pinos com saída fixa de 3.3V e 5V, respectivamente;
GND: Referência negativa do circuito (“terra”);
Vin: Mesma tensão recebida pelo conector P4 ou cabo USB.

## Slide 19: Pinos analógicos
Pinos de entrada analógica podendo ler valores analógicos variando de 0 a 5V.

## Slide 20: Pinos digitais
Pinos que podem ser configurados tanto como entradas quanto como saídas;
Possuem apenas dois estados:
  HIGH (ou ON) – representa o valor de 5V;
  LOW (ou OFF) – representa o valor de 0V.

## Slide 21: LED ON
LED que fica acesso quando a placa Arduino se encontra alimentada com corrente elétrica.

## Slide 22: Capacitores
Mantém o mínimo de energia necessária para que o programa fique na memória da placa, quando é enviado pela IDE do Arduino, e a placa é desligada (desenergizada).

## Slide 23: Protoboard
Placa de plástico com uma matriz de furos e trilhas condutoras em seu interior;
Usado para criar protótipos de circuitos eletrônicos de forma rápida e temporária, permitindo que componentes eletrônicos sejam inseridos e conectados facilmente sem a necessidade de soldagem.
◄ Placa de 400 pontos
Placa de 830 pontos _____________►

## Slide 24: Protoboard
Abaixo da sua estrutura plástica, os protobards possuem uma grade metálica condutora que interconecta os orifícios de uma mesma linha (e também de algumas colunas denominadas barramento).

## Slide 25: Protoboard
Os protoboards são formados por uma ou mais matrizes de orifícios que atuam como pontos de contato dos componentes.
Protoboard de 830 pontos

## Slide 26: Protoboard
B
A
Observações:
A e B são jumpers para unir o lado esquerdo com o lado direito da prothoboard, nos respectivos polos (positivo/negativo) e cores (vermelho/preto);
C
C são jumpers para unir a parte de cima com a parte de baixo da prothoboard, nos respectivos polos (positivo/negativo) e cores (vermelho/preto);

## Slide 27: Protoboard
Protoboard de 400 pontos

## Slide 28: Protoboard

## Slide 29: Arduino & Protoboard

## Slide 30: Protoboard
Aprenda mais em: https://portal.vidadesilicio.com.br/protoboard/

## Slide 31
Ferramenta online e gratuita que serve para:
  Criar e modelar objetos em 3D;
  Simular circuitos eletrônicos.
Conhecido pela sua simplicidade e facilidade de uso;
Para utilizar o Tinkercad, basta criar uma conta gratuita no site:
https://www.tinkercad.com
Tinkercad

## Slide 32: Tinkercad

## Slide 33
Ferramenta online e gratuita que serve para simular circuitos eletrônicos.
Conhecido pela sua simplicidade e facilidade de uso;
Para utilizar o Wokwi, basta criar uma conta gratuita no site:
https://wokwi.com
Wokwi

## Slide 34: Wokwi

## Slide 35: Fim
Prof. Ricardo Luiz de Freitas
ricardo.freitas@academico.domhelder.edu.br